Wielkość	Oznaczenie	Jednostka
czas	t [s]	sekunda
okres	T [s]	sekunda
częstotliwość	f [Hz]	herc
napięcie	U [V]	volt
prąd	I [A]	amper

p	- piko 10-12	np. pF
n	- nano 10-9	np. ns
µ	- mikro 10-6	np. µA
m	- mili 10-3	np. mH
k	- kilo 103	np. kV
M	- mega 106	np. MΩ
G	- giga 109	np. GHz

Oznaczenie cyfrowo-literowe IEC - opiera się o ideę przedrostków jednostek układu SI.
W tej metodzie oznaczeń w miejscu przecinka pojawia się odpowiednia litera oznaczająca
mnożnik wartości zapisanej cyframi: R – x 1, K – x 1000, M – x 1000000. Przykładowo:
R24 – 0,24Ω	2R7 – 2,7Ω	68R – 68Ω	56K – 56kΩ	4M7 – 4,7MΩ
Na podobnej idei oparty jest standard MIL, gdzie mnożnikiem jest trzecia cyfra:
563 – 56kΩ	270 – 27Ω	472 – 4,7kΩ	R47 – 0,47Ω
Ponadto producenci podają często tolerancję, która wyraża dokładność wykonania elementu.
Odpowiednie wartości tolerancji mają swoje symbole:
N – 30%, M – 20%, K – 10%, J – 5%, G – 2%, H – 1%.